МОЛЯРНЫЕ МАССЫ ЭКВИВАЛЕНТОВ

Закон эквивалентов: элементы соединяются друг с другом или замещают друг друга  в отношении их эквивалентов:

m1          Э1

----   =    -----

m2          Э2

где          - массы и их эквиваленты соответственно.

Эквивалент элемента Э, атомная масса А и валентность, степень окисления элемента В связаны соотношением: Э = А/В. масса одного моля эквивалента элемента или сложного вещества называется молярной массой эквивалента или эквивалентной массой (г/моль)

Эквивалентом сложного вещества называется такая его масса, которая взаимодействует без остатака с эквивалентом (эквивалентной массой) водорода или любого другого вещевтва.

Эквиваленты сложных веществ вычисляют по формулам:

Мкислоты

Экислоты =  -------------

основность кислоты

Моснования

Эоснования  =     ------------

кислотность основания

Мсоли

Эсоли    =    -------------------------------------------------

степень окисления металла  число атомов металла

Моксида

Эоксида = --------------------------------------------------

число атомов элемента  степень окисления элемента

Число молярных масс эквивалента сложного вещества в соответствии с законом эквивалентов зависит от того, в какой конкретно реакциии это сложное вещество участвует.

Число молярных масс эквивалента, содержащихся в 1л раствора определяет молярную концентрацию эквивалента (нормальность) раствора. Раствор, содержащий в  1л 1 молярную массу эквивалента растворенного вещества, называется однонормальным раствором (1н), 0,1 молярную массу эквивалента - децимолярным и т.д.

Основными методами опредеелния эквивалентов (молярных масс эквивалентов) простых веществ являются методы:

а) аналитический метод

б)электрохимический метод

в) метод вытеснения водорода

Определение эквивалента металла по водороду

Этот метод основан на реакции растворения металла в избытке кислоты и измерении объема выделившегося водорода. По объему водорода вычисляют его массу, а затем – эквивалент металла. Для проведения опыта в настоящей работе используется прибор, состоящий из бюретки 1 и уравнительного сосуда 2, сообщающихся друг с другом посредством резиновой трубки 3. К верхнему концу бюретки с помощьютрубки и пробки присоединена пробирка 4. Уравнительный сосуд и бюретка наполнены водой.

Для проведения опыта в пробирку наливают через воронку 3-4 мл 3н серной кислоты. Капли кислоты не должны попадать на стенки пробирки выше уровня жидкости.

Папиросную бумагу  с навеской металла смачивают каплей воды и приклеивают к внутренней стенке пробирки над кислотой. Перемещая уравнительную склянку в вертикальном направлении, устанавливают уровенб воды в бюретке вблизи нулевого деления, но не выше нуля. Пробирку с кислотой и металлам плотно присоединяют к прибору и проверяют систему на герметичность. Для этого опускают уравнительный сосуд так, чтобы уровень воды в нем был ниже уровня воды в бюретке, и втаком положении укрепляют его. При опускании уравнительного сосуда уровень воды в бюретке несколько понизится. Если через 1-2 минуты дальнейшего понижения не будет, прибор можно считать герметичным.

После испытания прибора на герметичность устанавливают уравнительный сосуд так, чтобы уровни воды в нем и в бюретке были одинаковыми. Записывают показание бюретки. Затем встряхивают пробирку и металл попадает в кислоту. Тотчас начинается выделение водорода, и вода втесняется из бюретки в уравнительный сосуд. По окончании реакции следует подождать 10-15 минут, чтобы газ в бюретке и пробирке принял температуру окружающего воздуха. Приводят воду в бюретке и уравнительном сосуде к одному уровню и, если в течение 1 минуты не наблюдается измениения уровня, записывают новое показание бюретки. Экспериментальные данные и расчеты записывают  по форме:

Масса металла m,г

Показание бюретки до проведения реакции V1, мл

Показание бюретки после проведения реакции V2, мл

Объем выделившегося водорода V = V2 – V1

Температура опыта t,oC и T,K

Атмосферное давление р, мм рт. Ст.

Парциальное давление водорода РН2 = Р – РН2О

(Давление насыщенного пара воды находят по таблице 2)

Масса выделившегося водорода

PH2 * V

mH2 = MH2  ----------

RT

Эквивалент металла Э = m/mH2

Давление насыщенного пара в зависимости от температуры

| t,oC | P, мм рт. ст. | t,oC | P, мм рт. ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9,21 | 20 | 17,53 |
| 15 | 12,79 | 21 | 18,65 |
| 16 | 13,62 | 22 | 19,83 |
| 17 | 14,53 | 23 | 21,09 |
| 18 | 15,48 | 24 | 22,38 |
| 19 | 16,48 |  |  |

Применры вычисления эквивалента металла:

Пример 1. При сжигании 2,28 г металла было получено 3,78 г его оксида. Определить эквивалент металла.

Решение.

Сначала находим массу кислорода, пошедшего на окисление металла: 3,78 - 2,28 = 1,5г. Далее из пропорции находим эквивалент металла:

2,28г  ----------    1,5 г кислорода

Э металла  ----------- 8 г/моль кислорода, откуда

2,28 * 8

Э  =  --------- = 12,16 г/моль

1,5

Пример 2. Вычислить эквивалент метааал, если установлено химическим анализом, что сульфид металла содержит 67,15% металла (по массе), а эквивалент серы равен 16.

Решение

67,15 массовой части металла соединяются с 32,85 части массы серы, а эквивалент металла соединяется с эквивалентом серы (закон эквивалентов). Отсюда

16  67,15

Эметалла =  ----------- =    32,71

32,85

Пример 3. Определить эквивалент никеля, если для выделения на катоде 4г металла было пропущено через раствор его соли 13150 кулонов (Кл) электричества.

Решение

В соответствии с уравнением, объединяющим первый и второй законы Фарадея,

Э

m  =   ----- Q

F

m - масса продукта электролиза

F - число Фарадея (96500 Кл)

Q -количество, прошедшего через раствор электричества

Э - эквивалент металла

mF       4 96500

Э  =  ----  =  ---------  =   29,35

Q          13150

Пример 4. При взаимодействии 5 г металла с кислотой выделилось 2,8 г водорода (н.у.). вычислить эквивалент металла.

Решение

По определению эквивалент металла вытеснит из кислоты эквивалент (11,2л) водорода (н.у.). Составим пропорцию:

5 г металла  ---------   2,8 г водорода

Э металла  ------------- 11,2 л водорода

5 * 11,2

Э  =  ------------  = 20

2,8

Пример 5. При растворении 0,27 г металла в кислоте выделилось 118 мл водорода при 21оС и 101,8 кПа. Определить эквивалент металла.

Решение.

Приведем объем выделившегося водорода к нормальным условиям по формуле объединенного закона Бойля-Мариотта и Гей-Люссака:

PV         PoVo                   PVTo

----   =   ------          Vo =  --------

T              To                    PoT

Далее по закону эквивалентов находим искомое значение эквивалента металла:

0,27г  --------  110 мл

Эводорода ---------  11200 мл, откуда

Э = 27,49 г/моль

Пример 6. Определить эквивалент серной кислоты в седующих химических реакциях:

NaOH + H2SO4  = NaHSO4 + H2O   (1)

PbCl2 + H2SO4 = PbSO4 + 2HCl    (2)

В реакции (1) эквивалент NaOH численно равен  его молярной массе, следовательно, по закону эквивалентов эквиалент NaOH взаимодействует с эквивалентом H2SO4 и эквивалент H2SO4 равен его молярной массе (98 г/моль).

В реакции (2) эквивалент PbCl2 равен  М/2, следовательно, и эквивалент серной кислоты будет равен М/2 = 49 г/моль.

Задачи

- 1,96 г металла вытесняют из раствора кислоты 0,672л водорода (н.у.). Вычислить эквивалент металла.

- Вычислить эквивалент элемента, 1,2г  которого вытесняют из раствора кислоты при 20оС и 101,3 кПа 442 мл водорода.

- Определить эквивалент хлорида никеля, если 1,621 г хлорида взаимодействует без остатака с 1г гидроксида натрия, эквивалент которого раывен 40.

- На нейтрализацию 1г кислоты израсходовано 0,313 г гидроксида натрия. Вычислить эквивалент кислоты.

- На восстановление 6,33г оксида металла израсходовано 0,636 л водорода (н.у.) Определить эквивалент металла.

- Вычислить эквивалент карбоната калия в следующих реакциях:

А)  K2CO3 + HI --- KHCO3 + KI

- K2CO3 + 2HI ---- H2CO3 + 2KI

- Какое количество водорода выделится в результате взаимодействия 9г алюминия с избытком соляной кислоты, с избытком водного раствора щелочи?

- Какое количество оксида получится при окислении 9г алюминия?

- Эквивалент оксида равен 28. Вычислите эквивалент металла.

- Вычислите эквивалент фосфорной кислоты при реакциях обмена, в результате которых образуются кислые и нормальные соли.

- Исходя из молекулярных масс HNO3, H2SO4, HCl, Na2B4O7*10H2O, KOH, Ba(OH)2, BaSO4, FeSO4*7H2O, Na2CO3*10H2O вычислите их эквивалент.

- Для нейтрализации щавелевой кислоты гидроксидом калия на 1,244г кислоты   потребовался 1 г КОН, эквивалент которого 56. Вычислить эквивалент кислоты.

- Вычислить эквивалент кислоты, если на нейтрализацию 0,234г ее потребовалось 28,9 мл 0,1N раствора NaOH.

Контрольные вопросы.

- Основные химические понятия: атомная масса, молекулярная масса. (самостоятельно).

- Основные законы химии:  а) закон постоянства состава; б)закон кратных отношений; в) закон объемных отношений; г) закон Авогадро; д) закон эквивалентов.

- Эквивалент. Химический эквивалент элемента и химический эквивалент сложного вещества. а) молярная масса эквивалента кислоты; б) молярная масса эквивалента гидроксида; в) молярная масса эквивалента соли; г) молярная масса эквивалента оксида.

- Решение задач.